| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |

FT-8100系列四探针法粉末电导率测试仪(经济型)

一参照标准：

1）四点探针测试仪参照GB/T 1551、GB/T1552-1995，ASTM F84美国A.S.T.M 标准。

The four-probe tester meets GB/T 1551, GB/t1552-1995, ASTM F84 U.S. A. S.T.M. standard.

2）四探针法粉末测试平台参照GBT30835-2014《锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料》中关于粉末电导率的测定方法中用于仲裁方法的四探针法要求制作.

二、功能概述：采用集成电路模块； 4.3吋液晶显示器，薄膜按键操作，自带温度，USB，232通讯接口，直流恒流源系统，提供四探针法测量模式，中英两种语言版本选择；选购：PC软件可以获得测试过程数据及变化图表曲线，包括压力与电阻的变化关系，及报表生成，存储，打印等；标配手动四探针法粉末压实测试平台；本机采用单电测量方法.

三、适用范围：

锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料电阻率的测量；也应用于需要采用四探针法测量的导体或半导体粉末材料的分析与检测；也常用于石墨类粉状材料电阻率的测量；应用于企业品质检测；研发部门，大中专院校；科研院所；及质量检测机构.

四、参数资料

| 规格型号 | FT-8100A | FT-8100B |
| --- | --- | --- |
| 1.方块电阻范围 | 10^-5～2×10^5Ω/□ | 10^-4～2×10^5Ω/□ |
| 2.电阻率范围 | 10^-6～2×10^6Ω-cm | 10^-5～2×10^6Ω-cm |
| 3.电导率范围 | 5×10^-6～10^6s/cm | 5×10^-6～10^5s/cm |
| 4.测试电流范围 | 0.1μA ，1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，100 mA | 10μA，100µA，1mA，10mA，100 mA |
| 5.电流精度 | ±0.1%读数 | ±0.2%读数 |
| 6.显示读数 | 液晶显示：电阻、电阻率、方阻、电导率、温度、单位换算、温度系数、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 、电导率、压强 |
| 7.测试方式 | 四探针普通单电测量+手动液压 |
| 8.模具: | 标配：模具内径10mm； 其他规格可以定制 |
| 9.压力量程选购 | a.200kg； b.300kg； c.500kg； d.1000kg |
| 10. 模腔行程： | 0-20mm（样品压实厚度建议在4mm内） |
| 11.高度测量范围： | 高度测量范围：0.01-10.01mm，测量分辨率0.01mm |
| 12. 恒压时间： | 0-99.9s（需人工记录） |
| 13.误差： | ≤4.5%（平均性误差，人为因数外 |
| 14.工作电源: | 输入: AC 220V±10% ,50Hz <60W |

标准配置外订购明细：

| 序号 | 型号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8100-CSX | 测试线 | 套 | 1 |  |
| 2 | 09A | 标准电阻 | 个 | 1-5 | 选购规格和数量 |
| 3 | 06A | 四探针测试平台 | 套 | 1 | 含探头1个 |
| 4 | 06B | 四探针探头 | 个 | 1 | 直线型 |
| 5 | 340-TTZ | 镀金弹簧铜针4根 | 组 | 1 | 4根为一组 |
| 6 | 340-WTZ | 弹簧钨针4根 | 组 | 1 | 4根为一组 |
| 7 | 301-GDXJ | 高度校准件 | 个 | 1 |  |
| 8 | SCXCQ | 手持吸尘器 | 套 | 1 |  |
| 9 | 8100-RJ | 分析软件 | 套 | 1 |  |
| 10 | PC | 电脑+打印机 | 套 | 1 | 依据客户要求配置 |
| 11 | 8100-JL | 检测技术服务 | 份 | 1 | 计量证书1份 |
|  |  | 延保服务 | 年 | 1-3 |  |

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.