| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |
| FT-105F活性炭表观密度测试仪 |

FT-105F活性炭表观密度测试仪

一、参照标准ASTM D2854活性炭表观密度标准试验方法制作，适用于颗粒表面密度的测定，规定90%以上的颗粒大于80目；

二、本法部适用于颗粒长度对直径的比大于115的压条活性炭.

三、概述：为测定表观密度（堆密度），让粒状活性炭从振动加料器自由落入100ml有课的的量筒内，量取所充填的体积，并称该体积内的活性炭的重量。

四、参数要求：

贮炭漏斗，为不锈钢材质：漏斗上口径76.2mm；高度120.7mm ；出口内径41.3mm；

供炭漏斗：为不锈钢材质；漏斗上口径88.9mm；高度101.6mm ；出口内径23.8mm.

3.振动台，振动频率（速度）可调节 ；

4.带刻度100ml接料量筒；

5.支持架台1套；

6.输入：电源 220V（1±10%）/ 50Hz（1±5%）.
7. 附件：毛刷、钢尺、说明书、保修卡、合格证.
8.（选购）天平：1000g 精度：0.1g.

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.